## Slide 1
微電腦控制
Arduino 期中報告
F14081046 周呈陽

## Slide 2: 目錄 content
2
3
4
5
1
設計
Design
材料
Material
處理
Approach
困難
Difficulty
解決
Solution

## Slide 3
1
設計
Design
關卡需求
架構圖
車架

## Slide 4
關卡需求
設 計
黑線循跡
避開障礙物
岔路
虛線路段
倒車入庫
斷線區

## Slide 5
架構圖
設 計
電池盒
L298N
TT馬達
TT馬達
左側TCRT-5000
右側TCRT-5000
車後HC-SR04
HMC5883L
車前HC-SR04
2號(非循跡) Arduino UNO
1號(循跡) Arduino UNO
中間TCRT-5000

## Slide 6
車架
AutoCAD繪製並輸出
根據前述的關卡需求和自走車配備，列出所需材料，
並使用AutoCAD繪製車架，並輸出雷射切割機做車體裁切。
設 計
TCRT-5000
*輔助輪
車輪
車輪
L298N
ARDUINO UNO
ARDUINO UNO
車頭
車
尾
購買車架

## Slide 7: 微電腦控制 ARDUINO期中報告
3
4
5
1
設計
Design
2
材料
Material
處理
Approach
困難
Difficulty
解決
Solution

## Slide 8
2
材料
Material
Ardunio UNO R3 Rev3 開發板
L298N馬達驅動模組
TT馬達
電池&電池盒
HMC5883L電子羅盤模組
TCRT-5000
主動式紅外線感應模組
麵包板&排線
HC-SR04超音波感測模組
萬象輪&輪子

## Slide 9
1
設計
Design
2
材料
Material
3
處理
Approach
4
困難
Difficulty
5
解決
Solution
微電腦控制 ARDUINO期中報告

## Slide 10
3
處理
Approach
黑線循跡
斷線區&虛線
岔路
避開障礙物
倒車入庫

## Slide 11
處理
黑線循跡 TCRT-5000
開始
右馬達加速
維持 馬達轉速
左馬達加速
維持 馬達轉速
結束
左邊黑線
右邊黑線
是
是
否
否
右側TCRT-5000
左側TCRT-5000

## Slide 12
處理
避開障礙物 TCRT-5000 HC-SR04
開始
前方是否有障礙物
馬達停止
結束
有
轉向右側黑線循跡
車前 HC-SR04
右側 TCRT-5000
循跡
沒有
傳訊給2號UNO板

## Slide 13
處理
岔路
TCRT-5000 HMC5883L
開始
兩側TCRT5000 皆偵測到黑色
循跡
沒有
依原行徑方向前進
結束
循跡
有
通過岔路處

## Slide 14
處理
斷線區&虛線 TCRT-5000 HMC5883L
開始
TCRT-5000 有無偵測到黑線
循跡
有
傳訊給2號UNO板
結束
直走
沒有

## Slide 15
處理
倒車入庫 TCRT-5000 HC-SR04
開始
TCRT-5000
有無偵測到紅線
車輛循跡倒車
有
是否偵測到黑線
距離障礙物一定距離時停止
結束
有
車後HC-SR04
循跡
沒有
車輛向右旋轉
沒有
繼續向右旋轉

## Slide 16
1
設計
Design
2
材料
Material
3
處理
Approach
4
困難
Difficulty
5
解決
Solution
微電腦控制 ARDUINO期中報告

## Slide 17
4
困難
Difficulty
在TCRT-5000與偵測物距離過近，會有偵測值錯誤的現象。
Q1
在光源不同下，TCRT-5000的回傳值會有不同且不精確。
Q2
行經斷線區&虛線，可能因為兩側馬達轉速不一，導致車體偏向或暴衝。
Q3

## Slide 18
1
設計
Design
2
材料
Material
3
處理
Approach
4
困難
Difficulty
5
解決
Solution
微電腦控制 ARDUINO期中報告

## Slide 19
5
解決
Solution
在TCRT-5000與偵測物距離過近，會有偵測值錯誤的現象
Q1

## Slide 20
5
解決
Solution
將TCRT-5000感測器架高，讓感測器與偵測物 有1~2公分的距離，避免數值偵測錯誤。
A1
在TCRT-5000與偵測物距離過近，會有偵測值錯誤的現象
Q1

## Slide 21
5
解決
Solution
故在車體內放置一燈泡，產生穩定光源， 讓TCRT-5000不受到其他光線的干擾。
A2
在光源不同下，TCRT-5000的回傳值會有不同且不精確
Q2

## Slide 22
5
解決
Solution
故加裝HMC5883電子羅盤，讓車體保持 在一定方位上移動。
A3
行經斷線區&虛線，可能因為兩側馬達轉速不一，導致車體偏向或暴衝。
Q3

## Slide 23
1
設計
Design
2
材料
Material
3
處理
Approach
4
困難
Difficulty
5
解決
Solution
微電腦控制 ARDUINO期中報告

## Slide 24
Arduino使用TCRT5000感應白色與黑色https://sites.google.com/site/zsgititit/home/arduino/arduino-shi-yongtcrt5000l-gan-ying-bai-se-yu-hei-se
Arduino筆記(19)：HC-SR04超音波測距模組https://atceiling.blogspot.com/2017/03/arduino_28.html
refrence

## Slide 25
感謝 指導